## Slide 1: Спектральная диагностика наносекундных разрядов в сверхзвуковых потоках воздуха
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. Ломоносова»
Физический факультет
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества
Выполнил студент 204М группы
Уланов П.Ю.
Научный руководитель:
доцент Мурсенкова И.В.

## Slide 2: Актуальность
Первые эксперименты по исследованию применения плазменных актуаторов для управления потоками начали проводиться в начале 21 века
Во второй половине 20 века поверхностные разряда широко применялись для создания предыонизации в электроразрядных эксимерных лазерах [1]
Экспериментальная электро-разрядная система с плазменными электродами
Шлирен изображение взаимодействия отошедшей ударной волны с возмущением, созданным поверхностным разрядом.
Изучение параметров плазмы в высокоскоростных потоках позволяет оценить эффективность ее воздействия на поток

## Slide 3: Цели работы
С помощью методов эмиссионной спектроскопии оценить параметры плазмы импульсных разрядов в сверхзвуковых потоках.
Анализ формирования поверхностного разряда в сверхзвуковом потоке для двух конфигураций: плоская ударная волна и наклонная ударная волна.

## Slide 4: Диагностика параметров разряда
Применение бесконтактных методов обеспечивает отсутствие внешних возмущений в процессах формирования разряда
Параметры поверхностного разряда:
Ток разряда
Концентрация электронов
Энергия электронов
Приведенное электрическое поле

## Slide 5: Экспериментальная установка
Параметры течения в ударной трубе:
рабочий газ - воздух
числа Маха УВ 2.5÷4.8
скорость потока до 1300 м/с (числа Маха потока до 1.6)
плотность 0.05-0.35 кг/м3
числа Рейнольдса ~105
сечение канала 2448 мм2
Оборудование:
Спектрометр AvaSpec-2048 (200-1100 нм)
Малоиндуктивный шунт для регистрации тока разряда
Высокоскоростная камера (частота кадров 750000 к/с, время экспозиции 1 мкс) для регистрации поля течения (теневая визуализация)
Девятикадровая электронно-оптическая камера К011

## Slide 6: Поверхностный скользящий разряд
Схема разрядной камеры (вид сверху); размеры в мм.
y
x
z
Конфигурация электродов поверхностного скользящего разряда:
1 – высоковольтный электрод, 2 – заземленный электрод, 3 – диэлектрик; C – основная емкость; S – управляемый разрядник.

## Slide 7: Параметры разрядов
Параметры:
напряжение 24-30 кВ
ток  1 кА
длительность тока  300 нс
E/N ~200-1000 Тд
давление 2-250 торр
плотность 0.003-0.420 кг/м3
площадь 103 см2
Поверхностный скользящий разряд
Объемный разряд
Свечение разряда (а) – 0.05 кг/м3 , (б) – 0.25 кг/м3
Параметры:
напряжение 24-30 кВ
ток  1 кА
длительность тока  300 нс
E/N ~200-1000 Тд
давление 2-100 торр
объем 72 см3
Свечение объемного разряда (а) – с УВ число Маха 3,2; (б) – неподвижный воздух 0.04 кг/м3

## Slide 8: Течение в разрядной секции
24 мм
область разряда
48 мм
30 мм
поток
препятствие
наклонная ударная волна
УВ
y
x
z
отраженная ударная волна
100 мм
поток
Схема течения в разрядной камере
Динамика установления наклонной ударной волны
(фотоизображения в высокоскоростной камеры)

## Slide 9: Спектры излучения
Спектры излучения в воздушном потоке (1) и в неподвижном воздухе (2). Число Маха потока 1.42, плотность 0.10 kg/m3

## Slide 10: Определение концентрации электронов
Концентрация электронов (а) неподвижный воздух, (b) в сверхзвуковые потоки
a)
b)

## Slide 11: Определение энергии электронов
Спектры излучения нормировались на определенную длину волны.
На получившийся спектр наносятся теоретические зависимости для разных энергий электронов.
Теоретическая зависимость:
Теоретическая зависимость построена для энергии электронов 2.8 эВ
(нм)

## Slide 12: Результаты обработки спектров
b)
Энергия электронов (а) неподвижный воздух, (b) в сверхзвуковые потоки
a)

## Slide 13: Определение напряжённости электрического поля в неподвижном воздухе
Приведенное электрическое поле рассчитывалось по отношению интенсивностей второй положительной системы азота N2 и первой отрицательной системы иона азота N2+ :

## Slide 14: Определение напряжённости электрического поля в потоке с УВ
Фотоизображения разряда в потоке (поток движется направо); число Маха потока – 4.75

## Slide 15: Динамика свечения разряда
Свечение яркого канала в сверхзвуковом потоке число Маха(3,7)
Свечение разряда в неподвижном воздухе (давление 53 Торр)
9-ти кадровая съемка К011 (380-800 нм)

## Slide 16: Длительность свечения
Неподвижный и поток графики зтухания свечения

## Slide 17: Поток в канале после разряда
Фото с фотрона кадры ( до разряда, разряд, после разряда) где то 6 штук

## Slide 18: Результаты и выводы
Исследованы разряды наносекундной длительности в сверхзвуковых потоках воздуха с ударной волной в канале. Показано, что разряд локализуется в разрядный канал шириной около 1 см в области взаимодействия наклонной ударной волны с пограничным слоем.
Показано, что в разрядном канале в потоке с наклонной ударной волной концентрация электронов составила ; энергия электронов  2.0 – 3.5 эВ, приведенное электрическое поле 700 – 1000 Тд (при плотности потока 0.11-0.13 кг/м3).
В потоках с плоской ударной волной в области объемного разряда перед плоской ударной волной концентрация – _ , энергия - _ ; в области поверхностного разряда концентрация - _ , энергия - _ .
Длительность свечения разрядного канала в потоках с ударной волной - _ мкс. Эти значения в _ раз больше, чем в неподвижном воздухе.
На основе высокоскоростной теневой регистрации поля течения после разряда установлено, что локализованный разрядный канал генерирует ударную волну взрывного типа, приводящую к перестройке ударно-волновой структуры потока в течение 100 мкс и последующей релаксации до стационарной конфигурации.

## Slide 19
Спасибо за внимание

## Slide 20
Статьи
2019 Radiation of the sliding surface discharge interacting with the shock wave. Mursenkova I., Kuznetsov A., Ulanov P. Proceedings of XXXIV ICPIG & ICRP-10 (E-Book), Sapporo, Japan, с. PO18AM-034-1-PO18AM-034-2
2019 Динамика излучения наносекундного поверхностного скользящего разряда в потоке с ударной волной. Кузнецов А.Ю., Мурсенкова И.В., Уланов П.Ю. Письма в "Журнал технической физики", Наука. С.-Петерб. отд-ние (СПб.), том 45, № 24, с. 48-51 DOI
2020 Nanosecond surface sliding discharge in a supersonic flow with oblique shock wave. Mursenkova I., Ivanov I.E., Ulanov P., Liao Yu, Sazonov A. Proceedings of the 19th Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics Ed. V.A. Bityurin, Joint Institute for High Temperatures of Russian Academy of Sciences Moscow, JIHT RAS, с. 22-27
2020 Investigation on nanosecond surface sliding discharge in a supersonic airflow with oblique shock wave. Mursenkova I., Ivanov I.E., Ulanov P., Liao Yu, Sazonov A. Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing ([Bristol, UK], England), том 1698 DOI

## Slide 21
Доклады на конференциях
2019 Излучение импульсного поверхностного скользящего разряда в сверхзвуковом потоке с ударной волной. (Стендовый). Сазонов А.С., Уланов П.Ю., Кузнецов А.Ю., Мурсенкова И.В. XLVI МЕЖДУНАРОДНАЯ (ЗВЕНИГОРОДСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ И УПРАВЛЯЕМОМУ ТЕРМОЯДЕРНОМУ СИНТЕЗУ, Звенигород, Россия, 18-22 марта 2019
2020 Наносекундный поверхностный скользящий разряд в сверхзвуковом потоке с косым скачком уплотнения (Устный). Мурсенкова И.В., Иванов И.Э., Ляо Ю., Уланов П., Сазонов А.С. XIX Международное Совещание по Магнитоплазменной Аэродинамике, Москва, ОИВТ РАН, Россия, 15-17 сентября 2020

## Slide 22
Список литературы
[1] - Баранов В.Ю., Борисов В.М., Степанов Ю.Ю. Электроразрядные эксимерные лазеры на галогенидах инертных газов.

## Slide 23: Пример соответствия спектров
Красный – экспериментальные данные (параметры); Синий – теоретические спектр тормозного излучения при энергии электронов 3 еВ

## Slide 24: Программа обработки спектров
ТЗ к СПО СПЕКТР

## Slide 25: Определение концентрации электронов
Концентрация электронов определялась по Штарковскому уширению линии Hα (656,3 нм).
Определялась полуширина профиля и высчитывалась концентрация электронов по формуле:
Профиль линии Hα в потоке
Линия аппроксимировалась гауссовским профилем