## Slide 1: Спектральная диагностика наносекундных разрядов в сверхзвуковых потоках воздуха
Физический факультет
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества

## Slide 2: Цель работы
С помощью методов эмиссионной спектроскопии оценить параметры разряда.
Анализ формирования поверхностного разряда в сверхзвуковом потоке для двух конфигураций: плоская ударная волна и наклонная ударная волна.

## Slide 3: Диагностика параметров разряда
Применение бесконтактных методов обеспечивает отсутствие внешних возмущений в процессах формирования разряда
Параметры поверхностного разряда:
Ток разряда
Концентрация электронов
Энергия электронов
Приведенное электрическое поле

## Slide 4: Экспериментальная установка
1 – ударная труба; 7 – пьезодатчики;
2 – разрядная камера; 8 – блок синхронизации;
3 – камеры (фото-, высокоскоростные); 9 – блок управления разрядом;
4, 5, 6 – спектрометр, оптоволокно, линза; 10, 11 – осциллограф, ПК
Параметры течения в ударной трубе
рабочий газ - воздух
числа Маха УВ 2.8÷4.28
скорость потока до 1100 м/с (числа Маха потока до 1.6)
плотность 0.05-0.35 кг/м3
числа Рейнольдса ~105
сечение канала 2448 мм2
Оборудование
Спектрометр AvaSpec-2048 (200-1100 нм)
Малоиндуктивный шунт для регистрации тока разряда
Высокоскоростная камера (частота кадров 750000 к/с, время экспозиции 1 мкс) для регистрации поля течения (теневая визуализация)
Девятикадровая электронно-оптическая камера К011

## Slide 5: Поверхностный скользящий разряд
Схема разрядной камеры (вид сверху); размеры в мм.
y
x
z
Конфигурация электродов поверхностного скользящего разряда:
1 – высоковольтный электрод, 2 – заземленный электрод, 3 – диэлектрик; C – основная емкость; S – управляемый разрядник.

## Slide 6: Поверхностный скользящий разряд
Параметры:
напряжение 25 кВ
ток  1 кА
длительность тока  300 нс
E/N ~200-1000 Тд
давление 2-250 торр
плотность 0.003-0.420 кг/м3
площадь 103 см2
Фотоизображения свечения: вид в поперечном сечении разрядной камеры; вид сбоку
Ток разряда, 32 Торр

## Slide 7: Схема течения в разрядной секции
x
z
y
Свечение поверхностного скользящего разряда в потоке с косым скачком уплотнения (число Маха 1.37).
Нижнее изображение получено через светофильтр, пропускающий излучение с длиной волны 405 нм. Инициировался верхний плазменный лист.

## Slide 8: Спектры излучения
Спектры излучения в воздушном потоке (1) и в неподвижном воздухе (2). Число Маха потока 1.42, плотность 0.10 kg/m3

## Slide 9: Обработка спектров
Концентрация электронов определялась по Штарковскому уширению линии Hα (656,3 нм).
Определялась полуширина профиля и высчитывалась концентрация электронов по формуле:
Профиль линии Hα в потоке
Линия аппроксимировалась гауссовским профилем

## Slide 10: Обработка спектров
Спектры излучения нормировались на определенную длину волны.
На получившийся спектр наносятся теоретические зависимости для разных энергий электронов.
Теоретическая зависимость:
Теоретическая зависимость построена для энергии электронов 2.8 эВ
(нм)

## Slide 11: Обработка спектров
N2 (0-0)
N2+(0-0)
Приведенное электрическое поле рассчитывалось по отношению интенсивностей второй положительной системы азота N2 и первой отрицательной системы иона азота N2+ :

## Slide 12: Результаты обработки спектров
Концентрация электронов (а) неподвижный воздух, (b) в сверхзвуковые потоки
a)
b)

## Slide 13: Результаты обработки спектров
a)
b)
Энергия электронов (а) неподвижный воздух, (b) в сверхзвуковые потоки

## Slide 14: 9-ти кадровая съемка
Свечение яркого канала в сверхзвуковом потоке число Маха(-)
Свечение разряда в неподвижном воздухе (давление 53 Торр)

## Slide 15: Длительность свечения

## Slide 16: Результаты
Был исследован поверхностный скользящий разряд наносекундной длительности в сверхзвуковых потоках воздуха и неподвижном воздухе с наклонной ударной волной в канале.
Концентрация электронов в канале разряда составляла (0.3 – 1.2) При высоких числах Маха ( >4 ) концентрация электронов 2.1
Энергия электронов составляла 2-3.5 эВ.
Было оценено приведенное электрическое поле 700 – 1000 Тд.
Канал локализованного разряда генерирует сильную ударную волну в потоке, приводящую к перестройке ударно-волновой структуры потока в течение 100 мкс и последующей релаксации до стационарной конфигурации.

## Slide 17
Статьи
2019 Radiation of the sliding surface discharge interacting with the shock wave. Mursenkova I., Kuznetsov A., Ulanov P. Proceedings of XXXIV ICPIG & ICRP-10 (E-Book), Sapporo, Japan, с. PO18AM-034-1-PO18AM-034-2
2019 Динамика излучения наносекундного поверхностного скользящего разряда в потоке с ударной волной. Кузнецов А.Ю., Мурсенкова И.В., Уланов П.Ю. Письма в "Журнал технической физики", Наука. С.-Петерб. отд-ние (СПб.), том 45, № 24, с. 48-51 DOI
2020 Nanosecond surface sliding discharge in a supersonic flow with oblique shock wave. Mursenkova I., Ivanov I.E., Ulanov P., Liao Yu, Sazonov A. Proceedings of the 19th Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics Ed. V.A. Bityurin, Joint Institute for High Temperatures of Russian Academy of Sciences Moscow, JIHT RAS, с. 22-27
2020 Investigation on nanosecond surface sliding discharge in a supersonic airflow with oblique shock wave. Mursenkova I., Ivanov I.E., Ulanov P., Liao Yu, Sazonov A. Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing ([Bristol, UK], England), том 1698 DOI

## Slide 18
Доклады на конференциях
2019 Излучение импульсного поверхностного скользящего разряда в сверхзвуковом потоке с ударной волной. (Стендовый). Сазонов А.С., Уланов П.Ю., Кузнецов А.Ю., Мурсенкова И.В. XLVI МЕЖДУНАРОДНАЯ (ЗВЕНИГОРОДСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ И УПРАВЛЯЕМОМУ ТЕРМОЯДЕРНОМУ СИНТЕЗУ, Звенигород, Россия, 18-22 марта 2019
2020 Наносекундный поверхностный скользящий разряд в сверхзвуковом потоке с косым скачком уплотнения (Устный). Мурсенкова И.В., Иванов И.Э., Ляо Ю., Уланов П., Сазонов А.С. XIX Международное Совещание по Магнитоплазменной Аэродинамике, Москва, ОИВТ РАН, Россия, 15-17 сентября 2020

## Slide 19: Пример соответствия спектров
Красный – экспериментальные данные (параметры); Синий – теоретические спектр тормозного излучения при энергии электронов 3 еВ