## Slide 1: Исследование наносекундного поверхностного скользящего разряда в сверхзвуковом воздушном потоке с косой ударной волной
Мурсенкова И., Иванов И., Уланов П., Ляо Ю., Сазонов А.
Физический факультет
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества

## Slide 2
Актуальность применения поверхностных разрядов
Воздействие на режимы течения.
Управление ламинарно – турбулентным переходом в пограничном слое.
Управление положением зон отрыва и ударных волн.
Управление процессами горения.

## Slide 3
Цель работы
С помощью методов эмиссионной спектроскопии оценить характер разряда.
Анализ развития поверхностного скользящего разряда наносекундной длительности в сверхзвуковом потоке воздуха с наклонной ударной волной.
Определение структуры поля течения после разряда.

## Slide 4
Диагностика параметров плазмы
Для эффективного использования поверхностного разряда необходима диагностика параметров.
Преимущество бесконтактных методов исследования плазмы – отсутствие возмущений объекта диагностической аппаратурой.
Параметры поверхностного разряда:
Ток разряда
Концентрация электронов
Энергия электронов

## Slide 5
Экспериментальная установка
x
z
Ударная труба с разрядной камерой

## Slide 6
Экспериментальная установка
Подаваемое напряжение 25 кВ.
x
y
Схема разрядной камеры (вид сверху)

## Slide 7
Регистрация эмиссионных спектров
x
z
y

## Slide 8
Оборудование
Спектрометр AvaSpec-2048 с диапазоном регистрации излучения 200 – 1100 нм.
Специальный шунт регистрировал ток разряда, данные выводились на осциллограф.
Фотокамеры фиксировали излучение разряда.
Высокоскоростной камерой ( частота кадров 150000 кадров в секунду, время экспозиции 1 мкс).
Эволюция структуры потока регистрировалась с помощью высокоскоростного теневого изображения.

## Slide 9
Схема течения в разрядной камере
x
z
y
Фотоизображение свечения разряда на верхней стенке
в разрядной камере

## Slide 10
Спектры излучения
I, о.е.
λ, нм
Спектры излучения в воздушном потоке (1) и в неподвижном воздухе (2). Число Маха потока 1.37, плотность 0.10 kg/m3

## Slide 11
Определение концентрации электронов
Концентрация электронов определялась по штарковскому уширению линии Hα (656,3 нм)
Линия аппроксимировалась гауссовским профилем
Определялась полуширина профиля и высчитывалась концентрация электронов по формуле:
Значения для концентрации электронов: (0.7 – 1.4)

## Slide 12
Определение энергии электронов
Непрерывная часть спектра – 200 – 900 нм
I, о.е.
λ, нм

## Slide 13
Причины возникновения непрерывного спектра
Тормозной спектр
Рекомбинационный спектр

## Slide 14
Методика обработки спектра для определения энергии электронов
Спектры излучения нормировались на определенную длину волны.
На получившийся спектр наносятся теоретические зависимости для разных энергий электронов.
Теоретическая зависимость:

## Slide 15
Газодинамический поток после разряда
Динамика газового потока после импульсной ионизации исследовалась с помощью высокоскоростного теневого метода.
В результате образуется квазистационарное сверхзвуковое течение длительностью 100-500 мкс после дифракции плоской ударной волны на препятствие.
Быстрое выделение энергии вблизи наклонной ударной волны с изменением параметров газа приводит к генерированию сильной ударной волны взрывного типа.

## Slide 16
Выводы
Исследован поверхностный скользящий разряд наносекундной длительности в сверхзвуковых потоках воздуха с наклонной ударной волной в канале.
Концентрация электронов в канале разряда составляла (0.7 – 1.4)
Энергия электронов составляла 1,8-2,2 эВ.
Канал локализованного разряда генерирует сильную ударную волну в потоке, приводящую к перестройке ударно-волновой структуры потока в течение 100 мкс и последующей релаксации до стационарной конфигурации.

## Slide 17
Спектр тормозного излучения
Рис. 1 Зависимость интенсивности тормозного спектра от энергии электронов
Рис. 1 Зависимость интенсивности тормозного спектра от длины волны